## Slide 1: Projectweek Arduino voor
Guus Leenders & Stijn Crul
dummies

## Slide 2
Inleiding Arduino: Blink
Drukknop
PWM en motorsturing
Libraries
Bluetooth robot

## Slide 3
Inleiding Arduino: Blink
Drukknop
PWM en motorsturing
Libraries
Bluetooth robot

## Slide 4: Arduino Uno

## Slide 5: Arduino Uno
“General purpose microcontroller programming and prototyping platform”

## Slide 6: Arduino Uno
“General purpose microcontroller programming and prototyping platform”
“A is a small computer on a single I.C. containing a processor core, memory, and programmable I/O peripherals.”

## Slide 7: Arduino Uno
Gebaseerd op ATMEGA328P (8 bit microcontroller)
14 I/O pins
6 analoge inputs
32 kB flash geheugen
2 kB SRAM
1 kB EEPROM
16 MHz kloksignaal

## Slide 8: Architectuur microcontroller
ADC
GPIO
Memory
Timers
CPU
DAC
Communication
Notes: Vereenvoudigd!

## Slide 9: Architectuur microcontroller
ADC
GPIO
Memory
Timers
CPU
DAC
Communication
ALU
General purpose registers
RAM
Instruction decoder
Instruction register
Notes: Vereenvoudigd!

## Slide 10: Architectuur ATmega328p
Notes: Source: datasheet ATmega328

## Slide 11: Arduino IDE
Compileren
Programmeren
Code van sketch
Seriële monitor (debug)

## Slide 12: Arduino programma
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

## Slide 13: GPIO
GPIO = General purpose Input Output
  Generieke pin die definiëren als input of output
  Schrijven of lezen van een digitale waarde: 0 of 1
  Pin moet in setup()correct geconfigureerd worden
void setup(){
// initialize digital pin 13 as output
pinMode(7, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}

## Slide 14: Arduino blink
digitalWrite(13, HIGH);
Output aansturen vanuit code met digitalWrite(pin, value)
Arduino pin nummer
HIGH / LOW

## Slide 15: Arduino blink
delay(500);
Output aansturen vanuit code met digitalWrite(pin, value)
Vertraging invoeren via delay(milliseconds)
# ms wachten

## Slide 16: Arduino blink

## Slide 17: Arduino blink
void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 18: Arduino blink

## Slide 19: Arduino blink

## Slide 20: Blink & Knight rider

## Slide 21: Programmeerlussen: for-lus
for(int i = 10; i <= 13; i++){
}
Initialiseren teller
Voorwaarde voor tellen
Actie
Stuk code herhalen afhankelijk van een voorwaarde

## Slide 22: Blink & Knight rider
void loop(){
for(int i = 10; i <= 13; i++){
digitalWrite(i, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(i, LOW);
}
}

## Slide 23
Inleiding Arduino: Blink
Drukknop
PWM en motorsturing
Libraries
Bluetooth robot

## Slide 24: Arduino drukknop
#define BUTTON 7
Constanten definiëren met #define BUTTON 7
Naam constante
Waarde bij constante

## Slide 25: Arduino drukknop
digitalRead(BUTTON);
Constanten definiëren met #define BUTTON 7
Input inlezen vanuit code met digitalRead(pin)
Arduino pin nummer

## Slide 26: Pull up weerstand
Notes: Als R1 niet staat, zweeft de pin van de uC en is het onmogelijk te voorspellen welke waarde ingelezen zal worden.
Parasitaire capaciteit tussen pin en massa heeft een bepaalde onvoorspelbare lading
Ingang pin = hoogimpedant
Geen stroom dus als schakelaar open is, voedingspanning wordt ingelezen = hoog.

## Slide 27: Pull up weerstand
Digitale pin via weerstand hoog als knop niet ingedrukt
Zwevende inputs: vermijden want niet te voorspellen
Notes: Als R1 niet staat, zweeft de pin van de uC en is het onmogelijk te voorspellen welke waarde ingelezen zal worden.
Parasitaire capaciteit tussen pin en massa heeft een bepaalde onvoorspelbare lading
Ingang pin = hoogimpedant
Geen stroom dus als schakelaar open is, voedingspanning wordt ingelezen = hoog.

## Slide 28: Pull down weerstand
Digitale pin via weerstand laag als knop niet ingedrukt
Zwevende inputs: vermijden want niet te voorspellen
Notes: TODO: te veel tekst

## Slide 29: Arduino Drukknop

## Slide 30: Arduino Drukknop

## Slide 31: Programmeercondities: if/else
if(digitalRead(BUTTON) == 0){
// Do something!
}else{
// Do something else
}
Code uitvoeren als aan voorwaarde voldaan is: als/dan
Voorwaarde
Dubbel ‘=‘ in vergelijkingen

## Slide 32: Arduino Drukknop
#define LED 13
#define BUTTON 7
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT);
}
void loop(){
if(digitalRead(BUTTON) == 0){
digitalWrite(LED,HIGH);
}else{
digitalWrite(LED,LOW);
}
}

## Slide 33
Inleiding Arduino: Blink
Drukknop
PWM en motorsturing
Libraries
Bluetooth robot

## Slide 34: PWM
PWM: Pulse Width Modulation
Duty cycle variëren:

## Slide 35: PWM
PWM: Pulse Width Modulation
Duty cycle variëren:

## Slide 36: analogWrite(pin, value)
analogWrite(11, 125);
Input inlezen vanuit code met analogWrite(analogPin, value)
Arduino analogPin nummer
Byte (0 – 255)

## Slide 37: Arduino Fade

## Slide 38: Arduino Fade
#define LED 11
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
for(int i = 0; i <= 256; i++){
analogWrite(LED, i);
delay(10);
}
}

## Slide 39: analogRead(pin)
analogRead(0);
Input inlezen vanuit code met analogRead(analogPin)
Arduino analogPin nummer

## Slide 40: Analoog vs digitaal
Analoog signaal
Digitaal signaal
Temperatuur, waterstand, afstand, snelheid, vochtigheid, gas, druk, licht, geluid, batterijniveau
Microcontroller (Arduino), computer, smartphone,

## Slide 41: Analoog vs digitaal
Analoog signaal
Digitaal signaal
Temperatuur, waterstand, afstand, snelheid, vochtigheid, gas, druk, licht, geluid, batterijniveau
Microcontroller (Arduino), computer, smartphone,
Analog digital converter (ADC)
ADC
Analoge waarde inlezen op microcontroller

## Slide 42: Arduino Fade met potentiometer

## Slide 43: Arduino Fade met potentiometer
#define LED 11
#define POT 0
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop(){
int potValue = analogRead(POT)/4;
analogWrite(LED, potValue);
}

## Slide 44: H-Brug

## Slide 45: H-Brug motor vooruit
I
I
U
PWM-signaal (snelheid motor)

## Slide 46: H-Brug motor achteruit
I
I
U
PWM-signaal (snelheid motor)

## Slide 47: Ardumoto
Motor driver module gebaseerd op L298N
  2 H-bruggen
  2A output per brug
Aansluitingen:
 | Motor A | Motor B
Snelheid | ENA | ENB
Richting | IN1/IN2 | IN3/IN4

## Slide 48: Procedures/functies
int myFunction(int x, int y){
int output;
output = x + y;
return output;
}
Datatype
Argumenten
Naam
Algemene vorm:

## Slide 49: Ardumoto
void driveCar(int pwmA, int pwmB){
// ...
digitalWrite(_in1, LOW);
digitalWrite(_in2, HIGH);
// ...
analogWrite(_enA, pwmA);
}
Notes: TODO

## Slide 50
Inleiding Arduino: Blink
Drukknop
PWM en motorsturing
Libraries
Bluetooth robot

## Slide 51: Serial - UART
Serial library
  Seriële overdracht van data – bit na bit
  Communicatie tussen 2 devices
  2 lijnen: RX & TX
Device 1
Device 2
TX
TX
RX
RX

## Slide 52: Wat is een library?
Verzameling van functies
Bestaat uit:
  Header: .h-file
    Declaraties van constanten
    Declaraties van functies
  Code: .cpp-file
    Alle code
available()
flush()
print()
read()
println()
begin()
Arduino Serial library

## Slide 53: Hardware serial: initialiseren
Initialiseren van serieel kanaal met begin(baudrate)
Snelheid
(9600, 14400, 19200, …)
Serial.begin(9600);

## Slide 54: Hardware serial: verzenden van data
Initialiseren van serieel kanaal met begin(baudrate)
Verzenden van data over seriaal kanaal met println(string)
Array van characters
Serial.println("Hello world!");

## Slide 55: Hello World!
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Hello world!");
}
void loop(){}
Resultaat bekijken via seriële monitor

## Slide 56: Hardware serial: data lezen
Serial.available();
Kijk hoeveel bytes er beschikbaar zijn voor inlezen met available()
Ontvangen van data over het serieel kanaal met read()
Serial.read();

## Slide 57: Soft Serial
Identieke functies aan hardware serial
Bibliotheek niet standaard geüpload
  Includeren van de bibliotheek via #include <library.h>
#include <SoftwareSerial.h>
Header file van de bibliotheek

## Slide 58
Inleiding Arduino: Blink
Drukknop
PWM en motorsturing
Libraries
Bluetooth robot

## Slide 59: Bluetooth gestuurde robot

## Slide 60: Setup remote and robot
remote/robot.begin()
bluetooth.begin

## Slide 61: Connect the bluetooth modules
Determine the address and connect
bluetooth.viewSettings()
bluetooth.begin(master, address)

## Slide 62: Read the values from the analogue stick and send
Remote.readDirections()
Bluetooth.sendDirections()

## Slide 63: Receive and drive robot
Remote.readDirections()
Bluetooth.sendDirections()

## Slide 64: All functions
Remote
Remote();
void begin();
void readDirections();
int getX();
int getY();
void begin(bool master, String address = "");
void receive();
void parseCommand();
void sendDirections(int ax, int ay);
void viewSettings();
Robot
Robot(int enA, int in1, int in2, int enB, int in3, int in4);
void begin();
void driveCar(int x, int y);

## Slide 65: Projectweek Arduino voor
Guus Leenders & Stijn Crul
dummies